## Slide 1
1.(10p) Write the truth table and logic expression of a 1-bit
comparator, draw the circuit, and complete the time diagram.
2. (10p) Give the truth table of a 1-bit full adder, and implement it using 1-of-8 multiplexer.
3. Consider the three-variable function f(a,b,c) = bc’+ab’+abc
  (10p) Give its canonical SOP and canonical POS.
  (10p) Implement the function using nand gates only.
  (15p) Implement the function using 3-line-to-8-line decoder.
  (15p) Implement the function using 4-16 decoder.
  (15p) Implement the function using 1-of-4 multiplexer(use a, b as select inputs).
4.(15p) There are 2 contral signals: C1 and C2，design a circuit using an 1-of-8 MUX.
1) ， ； 2) ， ；
3) ， ； 4) ， 。

## Slide 2: 一位数值比较器
用来完成两个二进制数的大小比较的逻辑电路称为数值比较器，简称比较器。
设A＞B时L1＝1；A＜B时L2＝1；A＝B时L3＝1。得1位数值比较器的真值表。

## Slide 3: 逻辑表达式
逻辑图

## Slide 4
1.(10p) Write the logic expression of a 1-bit comparator, draw the circuit, and complete the time diagram.
a
b
F
=1
F

## Slide 5
2. (10p) Give the truth table of a 1-bit full adder, and implement it using 1-of-8 multiplexer.
a | b | ci-1 | s | ci
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
s
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
74LS151
G A2 A1 A0
Y
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
a b ci-1
0
1
1
0
1
0
0
1
ci
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
74LS151
G A2 A1 A0
Y
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
a b ci-1
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 6
3. Consider the 3-variable function f(a,b,c) = bc’+ab’+abc
  (10p) Give its canonical SOP and canonical POS.
  (10p) Implement the function using nand gates.
f
b
c’
1
a

## Slide 7
a b c
F
0
0
1
O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
A2 A1 A0
74138
&
E1E2 E3
3. Consider the 3-variable function f(a,b,c) = bc’+ab’+abc
  (15p) Implement the function using 3-line-to-8-line decoder.

## Slide 8
3. Consider the 3-variable function f(a,b,c) = bc’+ab’+abc
  (15p) Implement the function using 4-16 decoder.
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7Y8
Y9
…
Y15
A3 A2 A1 A0
Decoder
E
.
.
.
0
a b
c
0
&
f

## Slide 9
3. Consider the 3-variable function f(a,b,c) = bc’+ab’+abc
  (15p) Implement the function using 1-of-4 multiplexer(use a, b as select inputs).
则，
MUX
G A1 A0
Y
D0
D1
D2
D3
f(a,b,c)
a b
0
c’
1
1

## Slide 10
4. There are 2 contral signals: C1 and C2，design a circuit using an 1-of-8 MUX.
1) ， ； 2) ， ；
3) ， ； 4) ， 。
C2C1 | AB | F
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 | 0 0 0 1 1 0 1 1 | 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1
C2 C1 A
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
MUX
74LS151
G A2 A1 A0
F
Y
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
B
B’
1
B’
B’
0
0
B

## Slide 11: 用译码器实现组合逻辑函数
一、实现原理：
由于二进制译码器的输出为输入变量的全部最小项，即每一个输出对应一个最小项：
Yi=mi（译码器输出高电平）
Yi=mi（译码器输出低电平）
而任何一个n位变量的逻辑函数都可变为最小项之和的标准式：
，ki的取值为0或1
因此，用译码器和门电路可实现任何单输出或多输出的组合逻辑函数。
当译码器输出低电平时，多选用与非门；当译码器输出高电平时，多选用或门。

## Slide 12
用3线-8线译码器实现函数：
解：
选用3线-8线译码器74LS138，因其输出为低电平有效，故选用与非门。
将函数F与74LS138的输出表达式进行比较，设X=A2，Y=A1，Z=A0，比较得：

## Slide 13
用3线-8线译码器实现函数：
解：
画逻辑电路图
O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
A2 A1 A0
74138
X Y Z
&
F
0
0
1
E1E2 E3

## Slide 14: 数据选择器的应用： 用数据选择器实现逻辑函数
数据选择器的主要特点：
（1）具有标准与或表达式的形式。即：
（2）提供了地址变量的全部最小项。
（3）一般情况下，Di可以当作一个变量处理。
因为任何组合逻辑函数总可以用最小项之和的标准形式构成。所以，利用数据选择器的输入Di来选择地址变量组成的最小项mi，可以实现任何所需的组合逻辑函数。

## Slide 15: 基本步骤
确定数据选择器
确定地址变量
2
1
n个地址变量的数据选择器，不需要增加门电路，最多可实现n＋1个变量的函数。
3个变量，选用8选1数据选择器。
A2=A、A1=B、A0=C
逻辑函数
1
选用74LS151
2
74LS151有三个地址变量。

## Slide 16
求Di
3
（1）公式法
函数的标准与或表达式：
8选1数据选择器输出信号的表达式：
比较L和Y，得：
3

## Slide 17
画连线图
4
4
A B C
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
74LS151
G A2 A1 A0
L
Y
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0
0
0
1
0
1
1
1

## Slide 18: (2)真值表法
求Di的方法
L=0，故D2=0
L=1，故D3=1
A | B | C | L
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 19: 例
用数据选择器实现函数：
①选用8选1数据选择器74LS151
②设A2=X、A1=Y、A0=Z
③求Di
D0 = 0， D1 = 1， D2 = 1， D3 = 0
D4 = 1， D5 = 0， D6 = 0， D7 = 1
④画连线图
0
1
1
0
1
0
0
1
X Y Z
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
74LS151
G A2 A1 A0
L
Y
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7